- Уникальная (запатентованная) газовая горелка, пламя в виде трилистника.

- Широкая линейка по мощности (12-42 кВт).

- Стабильная работа при низком давлении воды и газа до 3 мБр.

- Минимальные габариты (600/440/266).

- КПД 94-97%.

- Система регулирования пропорционального давления. Три положения работы горелки (полностью, 1/3, 2/3), регулирование пламени по высоте (5 уровней).

- Два керамических подогревателя (при отключении газа котел работает 72 часа).

- Самодиагностика (все неисправности передаются на пульт в виде кода, который расшифрован в паспорте котла).

- Погодозависимая автоматика (автоматическая настройка режима работы в зависимости от температуры на улице).

- Медный основной двухуровневый теплообменник (отличная теплоотдача).

- Скоростной нагрев (при необходимости в течении 25 минут котел работает на максимальной мощности).

- Умный пульт (суточный, недельный программатор, голосовой навигатор).

- Значок ЕСО (загорается на пульте при правильной работе котла).

- Режим отсутствия (в период отсутствия пользователя котел работает на минимальной мощности).

- После отключения электричества включается сам на ранее заданных настройках.

- Возможность перевода на сжиженный газ.

- Возможность установить настройки по температуре теплоносителя или по температуре в помещении.

- Кнопка аварийного запуска котла.

- Оснащен уникальным бессальниковым циркуляционным насосом с магнитной муфтой, обеспечивающим высокую надежность устройства.

- Оснащен вентиляторной горелкой, обеспечивающей оптимальное сжигание газа.

- Полное сгорание газовоздушной смеси обеспечивает очень низкое содержание токсичных выбросов и уменьшает образование сажи на стенках теплообменника.